## Slide 1: 基于 RGB-D 实时重建与 Web AR 的 沉浸式空间数字孪生系统

## Slide 2
一、研究背景与问题
室内空间数字化需求：扫描 → 三维模型 → 在 Web/AR 中漫游与编辑
传统离线摄影测量流程长，难以与交互式 MR/AR 应用实时联动
深度相机（Orbbec）可获取 RGB-D，但存在噪声、空洞、快速运动丢跟踪等问题
本课题目标：端到端实时 RGB-D 融合建图 + 网格后处理 + 语义分区换材质 + Django/Three.js 展示

## Slide 3
二、项目总体目标
硬件层：Orbbec 深度相机 + 串口 IMU（0x7E0x23 协议帧）采集
算法层：GPU/CPU 位姿跟踪 + Open3D TSDF 体积融合 + 网格抽取
工程层：Center_pipeline 统一总控，串联 Meshfix 与 Material 后处理
应用层：Django REST + Three.js/WebXR 风格沉浸页，模型锚定在 reconstruction_world

## Slide 4
三、系统总体架构
五层流水线：采集(PCAC) → 建图(Pointcloud2mesh) → 总控(Center) → 修复(Meshfix) → 材质(Material)
前端 ARproject 通过 center_bridge 与 Center_pipeline 进程内桥接（同 Python 进程）
数据产物：白模 OBJ/PLY、Meshfix refined OBJ、Material 分区 GLB 场景
坐标统一：reconstruction_world；位姿接口 world_to_camera / camera_to_world / imu_to_world

## Slide 5
四、技术路线（端到端）
① UnifiedDepthScanner 采集：引导滤波 + 小空洞 NN 填充 + 深度修补
② InputAdapter → TrackingWorker：帧队列、最新帧槽，异步位姿估计
③ MappingWorker：TSDF integrate，按 tracking 外参写入体素
④ RenderWorker：可选 Open3D 窗口预览；Center 侧内存 mesh 版本化导出
⑤ ModelProcessingWorker：白模变化触发 Meshfix slim 优化 → Material 几何拆分 → GLB 发布
⑥ 前端轮询 /api/center/pose-latest/、latest-mesh/、material/* 驱动 Three.js 相机与场景

## Slide 6
五、技术栈总览
语言：Python 3.12（Center/建图）、JavaScript（Three.js 前端）
后端：Django、Django Channels（WebSocket 手势中继）、SQLite/用户态 JSON 位面数据
视觉/几何：Open3D（TSDF、ICP、mesh IO）、OpenCV、NumPy、SciPy（cKDTree、ndimage）
GPU：Open3D Tensor/CUDA（GpuICPTracker）、可选 CPU RGBD Odometry 回退
网格：trimesh、PIL；材质引擎自研 MRMaterialEngine + MaterialEngineAdapter
设备：Orbbec SDK（orbbec_sdk.py）、串口 IMU（serial_provider / world_initializer）
前端：Three.js、WebSocket、Fetch API、GLTFLoader 加载 center 材质 GLB

## Slide 7
六、目录与模块职责（ALL/）
PCAC/：深度扫描统一入口 UnifiedDepthScanner、OrbbecCameraSDK
Pointcloud2mesh/：RealtimeMappingPipeline、config、tracking/mapping/rendering workers
Center_pipeline.py：单例 CenterPipelineService、恢复状态机、IMU-only 模式
Meshfix/：mesh_refine_adapter_slim、在线/refined 网格优化 preset
Material/：MRMaterialEngine 墙/门/地/顶分区、换材质、scene GLB 输出
ARproject/：Django 门户、realm 沉浸、center-realtime-mesh、realm-imu-tracker
openni_process_runtime.py / imu_monitor.py：运行时与 IMU 调试辅助

## Slide 8
七、PCAC 深度采集层
OrbbecCameraSDK 封装设备打开、流同步、默认 SDK 路径解析
guided_filter：以彩色图为引导保边平滑深度，参数 r/eps 控制
nearest_neighbor_fill + 小连通域空洞填充，大空洞保持 0 避免边缘污染
UnifiedDepthScanner 输出对齐的 color/depth/mask，供 InputAdapter 或外部 submit_rgbd
与 main_pipeline 集成：input_mode="scanner" 时由后台线程持续喂帧

## Slide 9
八、Pointcloud2mesh 管线结构
核心类：RealtimeMappingPipeline（pipeline_api.py），配置 PipelineConfig（config.py dataclass）
线程模型：TrackingWorker + MappingWorker + RenderWorker，BoundedDropQueue / LatestFrameSlot
SharedState 跨模块共享最新 tracking、map snapshot、mesh、位姿
API：start_background / start_external、submit_frame、reset_reconstruction、get_status 等
legacy main_pipeline_legecy.py 展示完整 worker 组装；生产入口 main_pipeline → pipeline_api

## Slide 10
九、Tracking 位姿估计
双后端：tracking_backend = "gpu_icp"（默认）| "cpu_rgbd"（Open3D legacy odometry）
GpuICPTracker：CUDA 点云 voxel 下采样、法线估计、point-to-plane ICP，fitness/RMSE 门限
运动约束：max_rotation_deg_per_frame、旋转主导时限制平移，抑制纯旋转伪位移
LocalMap：frame-to-model / local map ICP，丢失后冷却与宽松恢复参数
跟踪结果 observer → Center 恢复状态机（consecutive_lost_frames / success_frames）

## Slide 11
十、Mapping TSDF 融合
Mapper 使用 Open3D ScalableTSDFVolume（体素、截断距离可配）
MappingConfig：voxel_size、sdf_trunc、max_depth、integrate 频率与有效深度范围
外参：integrate 使用 world_to_camera；输出 mesh 可应用 R_output 修正仅影响导出
reset_reconstruction：清空 volume、local_map、tracker pose、队列，支持保存后重置
最新 mesh：pipeline.get_latest_mesh() / extract_triangle_mesh() 供 Center 白模导出

## Slide 12
十一、IMU 与世界坐标 initialization
IMU 职责：首帧 reconstruction_world 初始化，不参与后续每帧 tracking（config 明确）
串口：COM 口、115200、0x7E 0x23 帧；IMUWorldInitializer + build_imu_world_initializer
外参 R_cam_imu、R_reconstruction_imu_world；模式 imu_absolute_world / align_initial_camera_to_forward
Center IMU-only：start_imu_pipeline 仅位姿流，不打开深度相机（AR/VR 漫游）
前端 realm-imu-tracker.js：轮询 pose-latest，NumPy 行主序 4×4 转置写入 Three.Matrix4

## Slide 13
十二、Center_pipeline 总控
CenterPipelineService 单例：start_pipeline / stop_pipeline / get_pipeline_status
白模：export_white_mesh → Pointcloud2mesh/model/，版本号 white_version
ModelProcessingWorker：mesh 顶点/三角变化 + 最小间隔触发 Meshfix → Material
材质 API：get_material_targets、change_material(segment_key, material_id)、scene/segment GLB
事件：get_event_subscriber 供后台推送；推荐视距 recommended_view_distance 由 mesh AABB 估算

## Slide 14
十三、Meshfix 网格优化
mesh_refine_adapter_slim.refine_mesh_in_memory：内存 Open3D mesh → 优化后 mesh
Center 调用 preset="fast"、distance strategy、可禁用 early hole fill / gap stitch
输出：Meshfix/outputs_realtime/refined_vXXXX.obj、refined_latest.obj、meta JSON
与 Material 衔接：refined mesh 转 trimesh 后送入 MRMaterialEngine 几何解析

## Slide 15
十四、Material 材质引擎
MRMaterialEngine：load_from_mesh → 墙/门/地板/天花/其他 语义分段
墙面 dominant normal、门洞提取与墙体清理；材质库 material_library 管理
change_material 更新 segment 纹理/平铺；输出 Material/outputs/ 下 GLB scene
Django：/api/center/material/scene.glb、segment/<key>/ 下载；change POST JSON

## Slide 16
十五、ARproject Web 应用层
Django 模板：portal、realm 沉浸、market、training、user_center、depth-scan tester
center_bridge.py：sys.path 注入 ALL，import Center_pipeline，同源 API 封装
静态 JS：realm-main.js(Three)、center-realtime-mesh.js(实时白模)、realm-imu-tracker.js
gesture.js：MediaPipe/手势 + WebSocket 中继；realm-stereo.js 立体模式
Reality Override：Web 模拟扫描 JSON + /api/depth-scan/import/ 深度导入双通路

## Slide 17
十六、Center HTTP API（Django）
POST /api/center/start/ — 完整扫描建图（深度 + TSDF）
POST /api/center/start-imu/ | stop-imu/ — 仅 IMU 位姿（进入 AR/VR 自动调用）
GET /api/center/status/ — 含 center_recovery_state、tracking/mapping/capture 开关
POST /api/center/resume/、reset-reconstruction/ — 丢跟踪恢复与重建清零
GET pose-latest/、latest-mesh/、material/targets|library|status|scene-latest/、change/

## Slide 18
十七、坐标系与 AR 对齐原则
统一 reconstruction_world：白模、pose、前端模型节点均在此坐标系
错误做法：把模型 parent 到相机前方随动；正确：模型固定世界，更新虚拟 camera
get_pose_latest 返回 imu_to_world、camera_to_world（与 TSDF 外参一致）
Three.js：API 4×4 行主序 → Matrix4.set 需列主序转置

## Slide 19
十八、容错与恢复机制
状态机：normal → hard_paused_lost（连续跟踪失败 ≥ CLF 阈值）→ recovering → normal / recovery_failed
环境变量：CENTER_PAUSE_CLF_THRESHOLD(30)、CENTER_FAIL_AFTER_RESUME_CLF(200)、CENTER_RECOVER_SUCCESS_FRAMES(5)
hard_paused 时 gate 关闭 tracking/mapping 写入；resume 清零计数重新接入
reset_reconstruction：清空体积并重启 worker，成功后恢复 normal
开发建议：runserver --noreload 单进程，避免 Django 重载导致 Center 实例丢失

## Slide 20
十九、关键配置与调参入口
Pointcloud2mesh/config.py：CameraIntrinsics、InputConfig、TrackingConfig、MappingConfig
tracking_backend 切换 gpu_icp / cpu_rgbd；depth_trunc、voxel_size、ICP 距离阈值
IMUConfig：serial_port、initial_alignment_mode、required 严格模式
Center 侧 ModelProcessingWorker：min_interval_sec、max_mesh_triangles、material_change_threshold

## Slide 21
二十、输出目录与测试
白模：Pointcloud2mesh/model/（如 fusion_model_final.obj）
Meshfix：Meshfix/outputs_realtime/
Material：Material/outputs/
Python 接口测试：python test_center_api.py [--no-pause] [--skip-start]
Center_API说明.md：Django JsonResponse / FileResponse 示例（本 PPT 未引用 ARproject 内 md）

## Slide 22
二十一、技术特色与创新点
模块化多 Worker 实时管线，LatestFrameSlot 降低延迟、BoundedDropQueue 防积压
GPU Tensor ICP + 旋转主导平移约束 + LocalMap 重定位，适配手持扫描
Center 层统一恢复状态机与 IMU-only / 全管线双模式，一套 API 服务 Web AR
建图—修复—材质 自动级联，前端 GLB 分区换材质无需离线 Blender 流程
Django 与算法同进程内存 mesh 零拷贝路径（latest-mesh 版本签名）

## Slide 23: 二十二、总结与展望
已完成：RGB-D 实时 TSDF、Center 总控、Meshfix/Material 后处理、Web 沉浸与 API 闭环
可扩展：多房间语义 SLAM、云端协同、WebRTC 流式 mesh、更精细 PBR 材质
部署注意：CUDA/Open3D 版本、相机独占、Python 3.12 与 Django 单进程调试
感谢各位老师聆听，欢迎提问

## Slide 24
附录：数据流简图
Orbbec → PCAC.UnifiedDepthScanner
↓ RGBDFrame
RealtimeMappingPipeline [Track|Map|Render]
↓ mesh + pose
CenterPipelineService
├→ white_model (model/)
├→ Meshfix refine (outputs_realtime/)
└→ Material segments (outputs/*.glb)
↓ HTTP
Django ARproject → Three.js realm / center-realtime-mesh